## Slide 1: CUDA kernels per Particles2D
Progetto d’esame per il corso “Parallel computing on traditional (core-based) and emerging (gpu-based) architectures through openmp and openacc / opencl. (Exam project in preparation)“
Pietro Portolani - PhD IT – pietro.portolani@polimi.it
Tommaso Alfonsi – PhD IT – tommaso.alfonsi@polimi.it

## Slide 2: Legenda
Call graph di Particles Simulation
Misure di performance del calcolo seriale (+ descrizione hardware)
  Aggiungere calcolo throughput
Versione 1 e 3
Ottimizzazione di ForceCompt
Ottimizzazione di ComptPopulation
Ottimizzazione di DumpPopulation
Call graph del programma ottimizzato
Misure di performance del programma ottimizzato
  Timing
  Bandwith
  Thrughput
Confronto delle performance
Ulteriori miglioramenti
Conclusioni

## Slide 3: Particles Simulation: overview
InitGrid
GeneratingField
ParticlesGeneration
Initialization
SystemEvolution
Reporting
Evolution
ParticleScreen
DumpPopulation
ParticleStats
ForceCompt
ComptPopulation
Il codice simula l’evoluzione di un campo 2D di particelle per un tempo finito
L’ output è una serie di istantanee del campo ottenute come immagini e logs ad intervalli prestabiliti
1
2
3
4
5
∀ step
Notes: InitGrid – importa configurazione da file Particles.inp (MaxIters, MaxSteps, TimeBit); inizializza costanti di GenFieldGrid e ParticleGrid (struct i2Grid)
GeneratingField – crea i ”generating points” di GenFieldGrid.Values con una certa distribuzione di probabilità
ParticlesGeneration – in base ai valori di GenFieldGrid.Values, assegna posizione e massa di ciascuna particella in Particles.
SystemEvolution:
ParticleScreen – crea un’immagine delle particelle Particels nel campo ParticleGrid
DumpPopulation – crea un dump delle particelle (posizione, massa)
ParticleStats – salva in Population.sta informazioni sulle particelle (numero, peso massimo, minimo, totale, centro di massa)
ForceCompt – calcola le forze gravitazionali tra le aprticelle a due a due in un nuovo array bi-dimensionale “forces”
ComptPopulation – aggiorna posizione e velocità di ciascuna particella in Particels in base alle forze interagenti

## Slide 4: Particles Simulation: output preview

## Slide 5: Misure di perfomance del calcolo seriale
Profiling svolto con GNU gprof: gcc –pg particles_simulation.c -o particles_simulation.o gprof particles_simulation.o gmon.out
HARDWARE USED
TECHNICAL
SPECIFICATIONS
-- subsample on 10 iterations particle dynamics --
% cumulative self self total
time seconds seconds calls s/call s/call name
49.80 42.39 42.39 1 42.39 84.08 SystemEvolution
34.56 71.81 29.42 263898224 0.00 0.00 ForceCompt
13.89 83.63 11.82 264111744 0.00 0.00 newparticle
1.23 84.68 1.05 1 1.05 1.05 GeneratingField
0.31 84.94 0.26 10 0.03 0.03 IntVal2ppm
0.08 85.01 0.07 10 0.01 0.01 ParticleStats
0.06 85.06 0.05 11 0.00 0.00 MinIntVal
0.06 85.11 0.05 10 0.01 0.04 ParticleScreen
0.06 85.16 0.05 1 0.05 0.06 ParticleGeneration
0.02 85.18 0.02 11 0.00 0.00 MaxIntVal
0.00 85.18 0.00 27 0.00 0.00 rowlen
0.00 85.18 0.00 24 0.00 0.00 readrow
0.00 85.18 0.00 10 0.00 0.00 ComptPopulation
0.00 85.18 0.00 10 0.00 0.00 MaxDoubleVal
0.00 85.18 0.00 10 0.00 0.00 MinDoubleVal
0.00 85.18 0.00 3 0.00 0.00 DumpPopulation
0.00 85.18 0.00 2 0.00 0.00 print_i2dGrid
0.00 85.18 0.00 1 0.00 0.00 InitGrid
0.00 85.18 0.00 1 0.00 0.00 print_Population
Total time 3m29,220s
Once summed up, these alone represent
98,25% of CPU time
gprof doesn’t account for time spent in I/O ( ~ 60% of total time)
Notes: About GPROF output and I/O
https://stackoverflow.com/questions/485649/confusing-gprof-output

## Slide 6: Evoluzione del sistema (1): ForceCompt
for ( i=0; i < pp->np; i++ ) {
newparticle(&p1,pp->weight[i],pp->x[i],pp->y[i],pp->vx[i],pp->vy[i]);
for ( j=0; j < pp->np; j++ ) {
if ( j != i ) {
newparticle(&p2,pp->weight[j],pp->x[j],pp->y[j],pp->vx[j],pp->vy[j]);
ForceCompt(f,p1,p2);
forces[index2D(0,i,2)] = forces[index2D(0,i,2)] + f[0];
forces[index2D(1,i,2)] = forces[index2D(1,i,2)] + f[1];
}
}
Codice originale
Complessità totale: O(n2) con n numero di particelle

## Slide 7: Evoluzione del sistema (2): ComptPopulation
for (i = 0; i < p->np; i++) {
x0 = p->x[i];
y0 = p->y[i];
p->x[i] =
p->x[i] + (p->vx[i] * TimeBit) +
(0.5 * forces[index2D(0, i, 2)] * TimeBit * TimeBit / p->weight[i]);
p->vx[i] = p->vx[i] + forces[index2D(0, i, 2)] * TimeBit / p->weight[i];
p->y[i] =
p->y[i] + (p->vy[i] * TimeBit) +
(0.5 * forces[index2D(1, i, 2)] * TimeBit * TimeBit / p->weight[i]);
p->vy[i] = p->vy[i] + forces[index2D(1, i, 2)] * TimeBit / p->weight[i];
}
Codice originale
Complessità totale: O(n) con n numero di particelle

## Slide 8: Ottimizzazione (1): forza e posizione
ith thread su GPU:
// fi è l’insieme delle forze agenti sulla particella i
∀ particella j ≠ i:
calcola forze tra i e j
somma fij a fi
aggiorna posizione (x,y) e velocità (vx, vy) di i
Codice ottimizzato (TODO check link)
https://github.com/piepor/particles-simulation-parallel/blob/14ab1aac22c36fec33bb37d3e933b36e7f335c6f/particles.cu#L909
Complessità del calcolo di fi : O(n) con n numero di particelle
Complessità del calcolo di x,y,vx,vy: O(1)
Utilizzando n GPU threads: complessità totale: O(n)

## Slide 9: Ottimizzazione (2): flusso dei dati
InitGrid
GeneratingField
ParticlesGeneration
Initialization
step s
Evolution
Reporting
CudaMemset
ForceCompt_par
ComptPopulation_par
DumpPopulation
ParticleScreen
1
2
3
4
5
CudaMalloc
CudaMemcpy
HostToDevice
CudaMemset
DeviceMemory Initialization
Calcolo dello step
s+1 (device)
∀ step
Scrittura output dello step
s (host)
CudaMemcpy
DeviceToHost
6
Aggiornamento stato
s+1 (device) ⟶ s (host)
GPU (stream0) CPU GPU (stream0)
Memory Management

## Slide 10: Ottimizzazione (3): esecuzione pipelined
scrittura dello stato s
calcolo dello stato s+1
data dependency

## Slide 11: Ottimizzazione (4): esecuzione pipelined
Grafico Nvidia NSight della bottleneck

## Slide 12: Ottimizzazione (5): ParticleScreen_par

## Slide 13: Call graph di Particles simulation Parallel
Il main adesso fa ....
Qui disegniamo la pipeline svolta dal codice

## Slide 14: Misure di performance del calcolo parallelo
Profiling svolto con NVIDIA NSight
Risultati/Grafici...

## Slide 15: Confronto delle performance
Seriale vs Parallelo

## Slide 16: Possibili ulteriori miglioramenti

## Slide 17: Conclusioni
Lo speed-up è 18x, me cojoni.